## Slide 1
Саратовский МНЦ гигиены ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» Роспотребнадзора
СРАВНЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ И ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Савина Ксения Александровна
младший научный сотрудник Отдела гигиены окружающей среды

## Slide 2
Задачи
- провести анализ данных санитарно-химических показателей, проведенных лабораторией Саратовского МНЦ гигиены за период 2018-2021гг;
-произвести сравнение результатов с данными лаборатории за 2012-2014;
- провести опрос населения на предмет оценки качества питьевой воды.
сравнительная гигиеническая оценка условий питьевого водопользования правобережных и левобережных районов Саратовской области.
Цель работы

## Slide 3: Количество источников и проб
32 СКВАЖИН
13 КОЛОДЦЕВ
12 РОДНИКОВ
- 849 ПРОБ
- 43 скважины
11 колодцев
1 родник
- 30 источников централизованного водопровода из малых рек
- 719 проб
ПРАВОБЕРЕЖЬЕ
ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ

## Slide 4: КАРТА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
РАНЖИРОВАНИЕ УЧАСТВОВАВШИХ В ИССЛЕДОВАНИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ПО НАЛИЧИЮ ПРЕВЫШЕНИЙ ПДК САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОДЫ
Населенные пункты с обнаруженными превышениями
Населенные пункты, где воды соответствовала нормам

## Slide 5: Краткий анализ данных санитарно-химических показателей
35 % проб (540) не соответствуют санитарным нормам по химическим показателям, 25% проб имеют превышения более чем по одному показателю. Из 152 обследованных источников питьевого водоснабжения санитарно-химическим нормам отвечали 75 (49%). Наибольшие значения цветности, мутности, марганца, нитратов отмечались в период паводка и осенних дождей. По остальным перечисленным элементам не наблюдалось сезонной закономерности.

## Slide 6: Доля каждого показателя в общей картине превышений
Chart: 
| мутность | цветность | жесткость | марганец | железо | нитраты | мышьяк | никель | кадмий | фториды | сульфаты | хлориды | алюминий
Проценты от общего количества превышений | 7 | 9 | 25 | 12 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2

## Slide 7: Приоритетные загрязнителями подземных вод Саратовской области
Правобережье
Железо (до 7 ПДК)
Общая жесткость (до 3 ПДК)
Марганец (до 10 ПДК)
Нитраты (до 2 ПДК)
Левобережье
Железо (до 2 ПДК)
Общая жесткость ( до 6 ПДК)
Марганец (до 3 ПДК)
Нитраты (до 1,5 ПДК)
Хлориды (до 2 ПДК)

## Slide 8: Сравнение результатов с данными лаборатории за 2012-2014гг
Показатели | Средние значения показателей по обследованным районам | 
 | 2012-2014гг | 2018-2021гг
жесткость , °Ж | 5,5-12,5 | 3,0-8,0
цветность, °Ц | 5,0-15,0 | 2,5-9,0
мутность, мг/дм³ | 0,9-1,4 | 0,5-1,0
железо, мг/дм³ | 0,1-0,3 | 0,02-0,07
хлориды, мг/дм³ | 85,0-250,0 | 65,0-175,0
марганец, мг/дм³ | 0,02-0,08 | 0,05-0,11
нитраты, мг/дм³ | 9,0-26,0 | 25,0-41,0

## Slide 9
В результате сравнения наших исследований 2018-2021гг и 2012-2014гг отметили улучшение качества показателей жесткость, цветность, мутность, железо, хлориды. Показатели марганец, нитраты увеличились – данные факторы связаны с климатическими изменениями в сторону повышения среднегодовой температуры и количества осадков.
Краткий анализ динамики изменения показателей

## Slide 10
Chart: %
| пригодная | малопригодная | непригодная
Правобережье | 58 | 35.1 | 6.9
Левобережье | 23.33 | 47.34 | 29.33
Оценка качества питьевой воды сельскими жителями

## Slide 11
Chart: %
| без водоподготовки | кипячение | бытовой фильтр | проточный фильтр
Правобережье | 17 | 48 | 5 | 30
Левобережье | 27 | 40 | 26 | 7
Водоподготовка питьевой воды сельскими жителями.

## Slide 12
Большинство потребителей при оценке качества воды доверяет своим ольфакторно-рефлекторным ощущениям и не пользуется услугами аккредитованных лабораторий. При ощутимых отклонениях в органолептических показателях, цветности, мутности для водоподготовки применяют такие способы, как кипячение, бытовой фильтр и простой проточный фильтр
Краткое заключение по опросу населения

## Slide 13
Спасибо
за внимание!